## Slide 1: Robot Design Dokumentáció
SAPka 2020-2021
Egyszerűség, Pontosság, Gyorsaság, Hatékonyság

## Slide 2
1. Stratégia kitalálása
2. Felszerelés megépítése
3. Program robottal való tesztelése
4. További felszerelés fejlesztés/ egyszerűsítés
5. Program további pontosítása SWOT-analízissel
6. Programok egybekötése
7. Végső tesztelések
Szisztematikus Robot és Program Design Folyamat

## Slide 3
#2 Lépésszámláló
Pontok: 20
#1 Futópad
Pontok: 30
#3 Nyújtó, Csúszda
Pontok: 20
#4 Innovációs Projekt, Egészség Pontok, Pad
Pontok: 50
Robot Futás terve
Céljaink: Minél pontosabb futás, Sebesség, Egyszerűség, Megbízhatóság

## Slide 4: Munkamegosztás
Robottal kapcsolatok feladatok felosztása
A csapatnak az egyik része a programozásért, a másik az építésért volt felelős, és a tesztelésbe mindenki részt vett
Építés
Tesztelés
Programozás

## Slide 5: Probléma megoldási folyamat
Probléma azonosítása
Kutatás, ötletelés
Tervezés és építés
Teszt
Fejlesztés

## Slide 6
Feladat | Pontok | Idő (mp) | Pontosság (10 teszt) | Pontok/Mp
Lépésszámláló | 20 | 10, 86 | 9 | 1,84
Futópad | 30 | 15, 9 | 8 | 1,88
Nyújtó, Csúszda | 20 | 9, 4 | 7 | 2,12
Innovációs Projekt, Pad | 30 | 11 | 7 | 2,72
Futamok hatékonysága

## Slide 7: Robot irányelveink
A kevés szerelés érdekében kevés bővítményt alkalmaztunk.
Kevesebb szenzor használat: A lehető legnagyobb pontosságra törekedtünk, ezért megpróbáltuk kerülni azokat a szenzorokat amik nem 100%-ban biztosak.
A feladatok megoldásánál az egyszerűségre törekedtünk, hogy minél többet meg tudjunk oldani.
Fontos volt még számunkra a robot design és
program folyamatos egyeztetése.

## Slide 8
Futásaink során szín szenzorokat is teszteltünk.
A végén a színszenzorok nélküli robot mellett maradtunk, mivel úgy véltük nem elég magas a kockázat-nyereség faktor
Az egyszerűbb és meglepően biztonságosabb design mellett maradtunk. Így egy letisztult és átlátható robotunk lett
A szenzorokban sok a hibaforrás
    Rosszak a fényviszonyok
    Rossz minőségű a pálya
    Tavaly megbolondult a gyro szenzorunk
Nem működik a szín szenzor

## Slide 9
Próbafutásaink során különböző méretű kerekekkel is dolgoztunk
Megfigyeltük melyik méret a hatékonyabb
A megfigyeléseink alapján a nagyobb kerék precízebb és gyorsabb is, így azt alkalmaztunk
A robot kinézetére is előnyösen hat

## Slide 10: Software

## Slide 11: Software stratégiánk
MyBlock-ok alkalmazása
MesterProgram létrehozása a futások könnyebb indítására
Gombokkal a feladatok egyszerűbb indítása
A pontosság érdekében rengeteg tesztelés, felmérés
Megértést segítő jegyzetek
Centiméter számoló program
MyBlock-jaink
A MasterProgramunk

## Slide 12: Program Hierarchia
Diagrammot Faragó Attila ev3treevis.azurewebsites.net eszközével csináltuk

## Slide 13: GitHub
Programjainkat folyamatosan feltöltjük GitHub-ra.
Ez lehetővé teszi, hogy folyamatosan megosszuk és egyeztessük a saját programjainkat egymással, függetlenül attól hogy hol vagyunk.
Fel tudjuk használni a tavaly elkészített programjainkat és MyBlock-jainkat.
A korábbi programjainkat is előhívhatjuk.
Könnyen követhetjük a változásokat a programjainkban
https://github.com/AttilaBerczik/FLL2021

## Slide 14: Robot 3. futam